# GlacialPower представила новый защищённый универсальный блок питания GP-LS150P-60

## Высшее качество изготовления и самый долгий срок службы

19 июля 2016 года, Тайбэй, Тайвань – компания GlacialPower, подразделение технологической корпорации GlacialTech Inc., рада представить новый 150-ваттный блок питания GP-LS150P-60, с выходным напряжением 60V DC и классом защиты IP67. Новый блок питания GlacialPower – защищённый, надёжный, универсальный и экономичный. Активный коэффициент коррекции мощности повышает эффективность входных и выходных характеристик драйвера GP-LS150P-60.

Драйвер может работать работает в режиме постоянного тока и постоянного напряжения в диапазоне от 90 до 264 VAC при частоте от 47 до 63 Гц в различных технических и погодных условиях. Как и остальная продукция GlacialPower, блок питания GP-LS150P-60 создан для экономии расходов и защиты окружающей среды, и оснащён различными средствами электро- и термозащиты.

### Универсальный драйвер для любых задач

Универсальный драйвер GP-LS150P-60 легко справится с широким спектром задач. Он рассчитан на работу в жёстких погодных условиях в помещениях и на улице и выполнен в корпусе с классом защиты IP67. Разъёмы питания обладают классом защиты IP68, и их можно подключать и отключать, не разбирая корпус, экономя время и расходы на техобслуживание.

### Оптимальное качество освещения

Электрические характеристики драйвера GP-LS150P-60 обеспечивают высокое качество работы светодиодных светильников. Выходное напряжение чистое и стабильное, с минимальным уровнем волн и шума менее 380 мВ. Это исключает мерцание ламп. Кроме того, блок питания защищает светильники от электрических повреждений и продлевает срок службы. Время запуска драйвера составляет менее 0,8 секунды при 230 VAC при полной нагрузке, и 1 секунду при 115 VAC.

### Описание:

- Входное напряжение от 90 до 264VAC

- Встроенный активный ККМ

- Защита OVP, OCP, SCP, and OTP.

- Режим постоянного тока и напряжения

- Класс защиты корпуса IP67

- Класс защиты разъёмов IP68

- Время запуска менее 0,8 секунды при 230VAC

### Характеристики:

| Модель | GP-LS150P-60 |
| --- | --- |
| Выход | Напряжение | 60 вольт |
|  | Постоянный ток | 48-60 вольт |
|  | Расчётный ток | 2,5A |
|  | Отклонения по току | -5% ~ +5% |
|  | Расчётная мощность | 150 Вт |
|  | Помехи и шум (макс.) | 380 мВ |
|  | КПД при 230 VAC | 90% |
|  | Отклонения по напряжению | -1%~+5% |
|  | Время запуска (макс.) | 0,8 с при 230 VAC; 1 с при 115 VAC, при полной нагрузке |
| Вход | Диапазон напряжения | 90 ~ 264 VAC / 127 ~ 373 VDC |
|  | Диапазон частот | 47 Гц ~ 63 Гц |
|  | Переменный ток (макс.) | 2A при 115 VAC; 1A при 230 VAC |
|  | Коэффициент мощности | >0,98 при 115 VAC; >0,95 при 230 VAC при полной нагрузке (≧0,9 при 230 VAC при нагрузке 80%) |
|  | Коэффициент искажений | Холодный пуск 65A при 230 VAC |
|  | Расход при нулевой нагрузке (макс.) | <0,5 мА при 240 VAC |

### Узнайте больше о драйвере GP-LS150P-60 на сайте GlacialPower:

http://www.glacialpower.com/products/led-driver-PFC4.htm

### О компании GlacialPower

GlacialPower, подразделение GlacialTech, производит импульсные источники питания (SMPS) для осветительных систем LED. GlacialPower выпускает устройства различной мощности и назначения. Современный дизайн и привлекательные функции позволяют легко адаптировать их под желания клиентов. Ознакомьтесь с подробностями на сайтеwww.GlacialPower.com.

# Comments

saved from url=(0022)http://internet.e-mail

saved from url=(0022)http://internet.e-mail