# GlacialTech представила модуль охлаждения Igloo SS120 PLUS для уличных прожекторов мощностью до 200 ватт

## Возможность установки трёх модулей LED, двойное крепление и класс защиты защита IP65

5 сентября 2016 года, Тайбэй, Тайвань – компания GlacialTech, лидер в области инновационных технологий освещения, представила новый радиаторный модуль охлаждения для уличных прожекторов на базе светодиодов CoB и MCPCB мощностью до 200 ватт. Новый модуль охлаждения Igloo SS120 PLUS - это усовершенствованная версия радиатора Igloo SS120. Он стал на 115 мм выше, имеет пониженную термостойкость и повышенную расчётную мощность.

В комплектации модели PLUS имеются варианты с двойным креплением, которое обеспечивает гибкость установки и настройки, а также эффективно охлаждает ваши светодиоды благодаря радиаторам с пониженной термостойкостью 0,3124 °C/Вт.

### Универсальное уличное освещение

Для этого продукта предусмотрена одинарная, двойная или тройная конфигурация. Вариант с тройной конфигурацией отличается возможностью гибкой настройки направления световых лучей, что позволяет создать требуемый тип освещения и подстраивать его под конкретные задачи. Благодаря своей универсальности модель PLUS можно использовать для освещения стадионов, транспортных терминалов, открытых хранилищ, промышленных зон и любых других объектов, как в помещениях, так и на открытых пространствах.

### Надёжное, безопасное и доступное освещение

Яркий направленный свет в сочетании с поворотным креплением позволяет монтажнику или конечному пользователю создавать требуемую световую атмосферу с учетом стандартов безопасности и обеспечить комфорт сотрудников и клиентов. Всё это стало возможным благодаря низкой стоимости и экономичности светодиодных технологий. Модуль охлаждения PLUS поставляется либо отдельно, либо в виде сборочного комплекта, в состав которого входит модуль охлаждения, регулируемое крепление из нержавеющей стали с винтами, светодиодная линза (опция) или водонепроницаемое стекло (опция).

### Защита от ветра, дождя и пыли

Модуль PLUS имеет всепогодный класс защиты IP65, который убережёт его от воздействия вода и пыли в неблагоприятных погодных условиях. В тройной конфигурации благодаря двум креплениям конструкция становится неуязвимой к воздействию ветра, ударам, вибрациям и другим угрозам, что гарантирует стабильность и безопасность работы практически в любых условиях. Привлекательная, надёжная и ненавязчивая черная анодированная поверхность изделия также обеспечивает долговечность работы. В качестве опции предлагается стеклянная линза для светодиодов CoB, отражатель и водонепроницаемое стекло для использования на открытых пространствах.

### Описание:

- Подходит для светодиодов CoB и MCPCB мощностью 200 ватт

- Низкая термостойкость: 0,3124°C/Вт

- Класс защиты IP65, походит для уличного использования

- Поворотное регулируемое крепление из нержавеющей стали с винтами

- Возможность установки до трёх светодиодных модулей

- Два крепления для установки трёх светодиодных модулей

- Водонепроницаемое стекло и отражатель (опция)

- Линзы для светодиодов CoB (опция)

### Характеристики:

| Модель | Igloo SS120 PLUS |
| --- | --- |
| Серийный номер | CT-SS120P00AB0001 |
| Габариты (мм) | 370 x 132 x 115 |
| Вес (г) | 2930 |
| Материал | AL6063 + AL1050 |
| Цвет | Чёрный |
| Обработка поверхности | Анодирование |
| Метод изготовления | Штамповка + пайка |
| Термостойкость (°C / Вт) | 0,3124 |
| Площадь поверхности (мм. кв.) | 1984900 |
| Расчётная мощность (ватт) | 200 |

### Узнайте больше о радиаторе Igloo SS120:

http://www.glaciallight.com/products/SKD-package-Igloo-SS120_PLUS.htm

### По всем вопросам касательно охлаждающих решений пишите:

ThermoDesign@GlacialTech.com

### О компании GlacialTech

Компания GlacialTech была основана в июне 2001 и располагается в Нью-Тайбэе (Тайвань). Она является родительской компанией для ряда брендов, под которыми выпускаются охлаждающие, силовые, оптические и системные решения потребительского и промышленного класса. Современный инжиниринг, эффективное производство и материалы высочайшего качества позволяют создавать инновационные и элегантные продукты. Официальный сайт компании: www.GlacialTech.com.

# Comments

saved from url=(0022)http://internet.e-mail

saved from url=(0022)http://internet.e-mail